## Slide 1: Perl을 이용한 영상오브젝트 추출
김현승@펄마니아

## Slide 2: Perl 에서의 영상처리
Why perl?
  Rapid Prototyping
  CPAN
  perl CAN DO IT !!

## Slide 3: 영상처리란?
영상의 전처리
영상의 분석
영상의 인식

## Slide 4: 영상처리란?
영상의 전처리
영상의 분석
영상의 인식

## Slide 5: CPAN
use Image::Magick; #The one.
  주로 영상간의 합성에 사용
use Prima; #Perl Graphic Toolkit
  IPA에 Image Class 기반을 제공
use IPA; #Image Processing Algorithms
  Erosion, Dilation, Open 등의 영상처리 함수 제공

## Slide 6: 미션: 로고를 찾아라
방송 3사의 저작권 소송
동영상에서 방송사의 로고 검출필요

## Slide 7: 방송사 로고의 특징분석
로고는 위치가 정해져 있다.
동영상 전반에 걸쳐 나타난다.
결론
모든 영상에 공통적으로 있는 것을 찾으면 된다.

## Slide 8: 영상의 샘플 확보

## Slide 9: 영상의 전처리!!

## Slide 10: 영상의 합성
Image::Magick 로 모든 영상을 합성한다.

## Slide 11: 영상의 엣지 추출
Image::Magick 로 추출

## Slide 12: 영상의 2진화
IPA의 threshold 로 밝기 100 이하는 0, 100 이상은 255 로 양극화

## Slide 13: 2진영상의 변형 처리
IPA의 erode, dilate 로 검은색 픽셀군을 확실한 덩어리로…

## Slide 14: 변형 영상처리
출처 : http://www.dspguide.com/ch25/4.htm

## Slide 15: 2진영상의 변형 처리

## Slide 16: 마스킹으로 로고 추출
최종결과물로 원본영상을 마스킹

## Slide 17: 영상의 분석!!

## Slide 18: 오브젝트의 위치추출
IPA로 이미지를 2차원 배열로 만들어 탐색

## Slide 19: 오브젝트의 위치추출
255 밝기값을 만나면 내부탐색
LEFT, TOP,
WIDTH, HEIGHT

## Slide 20: 추출한 로고들

## Slide 21: 정리
영상처리도 perl로 신속히 할 수 있다.
Perl 은 CPAN이다.
처음 보는 분야도 쉽게 접근할 수 있다.

## Slide 22: ㄱㅅ